Zadanie nr 2

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego – stanowisko dedykowane

1 x Fabrycznie nowy skaner o minimalnych parametrach technicznych:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Automatyczny podajnik dokumentów ADF zintegrowany ze skanerem płaskim Flatbed Jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuszcza skaner ADF z dołączonym osobnym modułem skanera płaskiego. |
| 2. | Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |
| 3. | Czujnik odczytu dokumentów | 3 lub 2 x CCD |
| 4. | Format skanowanych dokumentów dla ADF oraz Flatbed | Od A8 do A3 ADF |
| 5. | Szybkość skanowania | Monochromia, skala szarości i kolor przy 300 dpi: jednostronny: 100 str./min, dwustronny: 200 obr./min |
| 6. | Pojemność podajnika ADF | 300 arkuszy 80 g/m2 |
| 7. | Rozdzielczość wyjściowa | 50-600 dpi |
| 8. | Czujniki podwójnych pobrań dokumentów | Co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy z funkcją pomijania zdefiniowanych formatów połączonych z dokumentami |
| 9. | Dzienna przepustowość | 25 000 stron |
| 10. | Gwarancja | 12 miesięcy realizowana w miejscu instalacji komputera, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa podmiot realizujący serwis. Przed zabraniem sprzętu do naprawy w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym Zamawiający wymaga podjęcia próby naprawy w miejscu instalacji komputera przez fizyczną obecność serwisanta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Czas naprawy do końca 5 dnia roboczego. Przez czas reakcji serwisu zamawiający rozumie okres, od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Przez czas naprawy zamawiający rozumie okres, od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, do momentu, w jakim zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania urządzenia. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego - wymagane jest przy realizacji zamówienia dołączenie oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane jest przy realizacji zamówienia stosowne oświadczenie. |